ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |
| 1.1 | Вид строительства | Разработка и изготовление проектной продукции для рентгенодиагностического кабинета |
| 1.2 | Стадия проектирования | 1-стадия - «Проектная документация» |
| 1.3 | Назначение объекта | Объект здравоохранения. |
| 1.4 | Сведения об участке реконструкции | Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево». Адрес: 142600 Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22 «УниКоРД-МТ-Плюс» на 2 раб. Места «№МАММО-РПЦ» «5Д2» |
| 2 | Основные требования к проектным решениям |
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение | Не разрабатывать. |
| 2.2 | Технологические решения и оборудование | Технологические решения выполнить в соответствии с технологической частью задания (предоставляется Заказчиком) и действующими технологическими, строительными и другими нормами и правилами: планировочные решения с перепланировкой помещений в соответствии с требованиями современных медицинских технологий и действующих норм и правил: Основные Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010) СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)»; МУ 2.6.1.2808-10. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Обеспечение радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики методами радиоиммунного анализа "in vitro". Методические указания; Методических указаний к установлению категории потенциальной опасности радиационного объекта, МУ 2.6.1.2005-05; Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников НП-038-02; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы - СанПиН 2.6.1.1192-03; СНиП 31-06-2009* - Строительные нормы и правила. «Общественные здания»; Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02- 89) - Раздел I. «Общие положения. Инженерное оборудование»; Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) - Раздел III.«Специализированные, вспомогательные подразделения и служебно-бытовые помещения»; Пособие к МГСН 4.12-97- «Лечебно-профилактические учреждения»; |
| 2.3 | Инженерные системы зданий и сооружений | Не требуется. |
| 2.4 | Требования к составу проектной документации | Проектная документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде. |
| 3. | Дополнительные требования |
| 3.1 | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров | Не требуется. |
| 3.2 | Подготовка демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 3.3 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |
| 3.4 | Особые условия | Подрядчик должен иметь Лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) – размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения. 2. Согласование проекта осуществляется Подрядчиком в Московском Областном Научно-исследовательском Клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Согласование (печать с присвоением номера и даты Московском Областном Научно-исследовательском Клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) на плане рентген-кабинета с расстановкой технологического оборудования. |