| Техническое задание на закупку медицинского оборудования для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орехово-Зуево» |
| --- |
| Негатоскоп -3 шт. |
| № | Наименование параметра | Технические требования |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Размеры просмотрового экрана ,мм | Не менее 355х430 |
| 2.2 | Напряжение питающей сети,В | 220±30 |
| 2.3 | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 2.4 | Полная потребляемая мощность, Вт | 30 |
| 2.5 | Максимальная яркость в центре просмотрового экрана, кд / м2 | 1500 |
| 2.6 | Неравномерность яркости свечения экрана, % | 35 |
| 2.7 | Усилие, необходимое для удерживания сухих рентгено-грамм, Н | 0,2-4 |
| 2.8 | Время установки рабочего режима после включения, мин | 0,5 |
| 2.9 | Средняя наработка на отказ | 2500 |
| 2.10 | Средний срок службы, лет | 5 |
| 2.11 | Габаритные размеры, мм | Не менее 435х515х105 |
| 2.12 | Вес нетто, кг | 6,7 |
| Дерматоскоп -1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Мощность вакуумной лампы | 2,5 В |
| 2.2 | Ресурс лампы | около 15 часов непрерывной работы |
| 2.3 | Яркость | 7 000 Люкс |
| 2.4 | Диапазон фокусировки | от –6 до +3,5 D |
| 2.5 | Увеличение линзы | 10х |
| 2.6 | Питание | Рукоятка на двух 1,5 В батарейках типа АА (наличие батареек обязательно) |
| 3.Лампа Вуда-1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Размер модуля | 300х60х45 мм |
| 2.2 | Выход света (площадь облучения) | 110х40 мм |
| 2.3 | Вес | 285 грамм без кабеля и адаптера |
| 2.4 | Энергопитание | 230В/50Гц/11Вт |
| 4.Динамометр-2 шт.( с поверкой) |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 1.5 | Свидетельство о поверке | Наличие |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Наименование характеристики | ДК100 |
| 2.2 | Диапазон измерений, даН | 10-100 |
| 2.3 | Предел допускаемой погрешности, даН | 3.00 |
| 2.4 | Цена деления, даН | 2.0 |
| 2.5 | Габаритные размеры, мм | 145х50х25 |
| 2.6 | Масса, г | 245 |
| 5. Весы медицинские с ростомером – 1 шт( с поверкой) |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 1.5 | Свидетельство о поверке | Наличие |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Наличие ростомера | Наличие |
| 2.2 | Индикация ЖКИ | Наличие |
| 2.3 | Наибольший предел взвешивания (Мах 1 \ Мах 2), кг | 200 |
| 2.4 | Наименьший предел взвешивания (Min), кг | 1 |
| 2.5 | Наибольший предел измерения роста (НПИ), м | 2,2 |
| 2.6 | Наименьший предел измерения роста (НмПИ), м | 0,8 |
| 2.7 | Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 100 кг, г | 50 |
| 2.8 | Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг до Мах, г | 100 |
| 2.9 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл. | . ±25 |
| 2.10 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг до 100,0 кг вкл. | ±50 |
| 2.11 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 100,0 кг до Мах | ±100 |
| 2.12 | Дискретность отсчета (dd) и цена поверочного деления (е) измерения роста, мм | 1 |
| 2.13 | Погрешность измерения роста пациента, мм | ±4 |
| 2.14 | Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг | от 0 до 20 |
| 2.15 | 3.8Рабочий диапазон температур, ºС | от + 10 до + 40 |
| 2.16 | Возможность подключения к ПК | Не обязательно |
| 2.17 | Вычисление ИМТ | Наличие |
| 2.18 | Длина, мм | 580 |
| 2.19 | Ширина, мм | 540 |
| 2.20 | Высота, мм | 2430 |
| 2.21 | Дисплей | ЖК |
| 2.22 | Масса, не более, кг | Не более 13 |
| 2.23 | Cрок службы, лет | Не менее 8 |
| 6. Пульсоксиметр медицинский-3шт.( с поверкой) |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 1.5 | Свидетельство о поверке | Наличие |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Тип дисплея | OLED-дисплей |
| 2.2 | Диапазон измерения SPO2 | 70-99 % |
| 2.3 | Диапазон измерения пульса | 25-250 ударов в мин. |
| 2.4 | Количество режимов информации на дисплее | 4 |
| 2.5 | Электропитание | 2 батарейки ААА 1,5 В |
| 2.6 | Диапазон напряжения | 2,6–3,6 В |
| 2.7 | Энергопотребление | менее 40 мА |
| 2.8 | Габаритные параметры | 57х31х28 мм (ДхШхВ) |
| 7. Пикфлоуметр-1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Габариты в упаковке, м: | 0,145x0,06x0,03 |
| 2.2 | Вес в упаковке, кг: | 0.9 |
| 2.3 | Объем, м.куб.: | 0.0003 |
| 2.4 | Количество изделий в упаковке: | 1 |
| 2.5 | Упаковка: | картонная коробка |
| 2.6 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 137×55×20 |
| 2.7 | Диапазон измерений, лмин: | 50–800 |
| 2.8 | Размер входного отверстия для переходника, мм: | 34 |
| 2.9 | Цена деления шкалы, лмин: | 10 |
| 3.0 | Точность: | ±10% |
| 3.1 | Воспроизводимость: | ±10% |
| 3.2 | Вес, кг: | 0,79 |
| 8. Набор камертонов-1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Состав набора: | Не менее(5шт камертонов) |
| 2.2 | 128 Гц (с фиксированными демпферами) 256 Гц (с фиксированными демпферами) 512 Гц (без демпферов) 1024 Гц (без демпферов) 2048 Гц (без демпферов) |  |
| 2.3 | Набор в жестком кейсе. | обязательно |
| 9. Лампа –лупа-1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Материал: | окрашенный металл |
| 2.2 | Вес: | 4 кг |
| 2.3 | Диаметр линзы: | 120 мм |
| 2.4 2.5 | Увеличение: | 3 диоптрии |
| 2.6 | Ток питания: | 350 мА |
| 2.7 | Номинальное напряжение: | 230 В |
| 2.8 | Частота: | 50 Гц |
| 2.9 | Номинальная мощность: | 22 Вт |
| 3.0 | Патрон: | G10g |
| 3.1 | Лампа: | FCl-22W, люминесцентная, кольцевая |
| 3.2 | Материал линзы: | стекло |
| 3.3 | Материал: | окрашенный металл |
| 3.4 | Масса на кронштейне: | 4 кг |
| 10. Фонарик офтальмологический-1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Вакуумная лампа 2,2 В | Наличие |
| 2.2 | Прочный алюминиевый корпус покрыт специальным лаком, устойчивым к условиям обработки и стерилизации | Наличие |
| 2.3 | Практичный металлический зажим для прикрепления к халату врача | Наличие |
| 2.4 | Включение, выключение - металлическим зажимом | Наличие |
| 2.5 | Батареи типа ААА -2 шт. | Наличие |
| 11. Лупа с подсветкой-1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Освещение | белый свет от светодиодов (LED), 52 мА |
| 2.2 | Батарейки | 2 Mignon, 1,5 В, Тип AA |
| 2.3 | Диаметр линзы | 35 мм |
| 2.4 | Увеличение | 7x крат |
| 2.5 | Оптическая сила | 28.0 дптр |
| 2.5 | Подсветка | Наличие |
| 2.6 | Покрытие cera-tech | Наличие |
| 12. Лента измерительная-1 шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Размеры габаритные, мм | 30х30х20в |
| 2.2 | Масса нетто, кг | 0,02 |
| 13. Набор пахучих веществ для ольфактометрии-1 набор |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Каталог со стикерами, которые содержат капсулы ароматических веществ, активируемых под воздействием карандаша; | Наличие |
| 2.2 | Прозрачная таблица, которая прикладывается к ответам пациента | Наличие |
| 2.3 | Таблица, позволяющая определять функции обоняния для мужчин и женщин по результатам теста. | Наличие |
| 14.Таблицы для определения цветоощущения-1шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Таблицы Рабкина для проверки цветоощущения используют для проверки цветовосприятия и выявления формы и степени его нарушения. Набор состоит из 48 таблиц. Таблицы с 1 по 27 основные, с 28 по 48 - контрольные, для детализации диагноза и выявления случаев симуляции и аггравации. |  |
| 15.Монофиламент-1шт. |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Монофиламент используется для определения характера тактильной чувствительности пациентов, страдающих диабетической нейропатией. Прибор представляет собой выдвижное моноволокно из пластика. В комплекте имеется одно рабочее и два запасных моноволокна. |  |
| 2.2 | размер | Не менее 13х1,2 см. |
| 2.3 | Длина моноволокна | Не менее 4 см. |