Техническое задание

Ширма с тканью трехсекционная

Ширма с тканью трехсекционная предназначена для разграничения площади палат и рабочего помещения на отдельные отсеки, образуя для них рабочие места и отделяя служебные площади от приемной для пациентов.

Длина: 2084 мм

Ширина: 410 мм

Высота: 1645 мм

Высота от пола до рамы ширмы 140 мм

Вес не более: 15,7 кг

Каркас стальной изготовлен из:

- труба профильная 20х20х1,2 – рамы, опоры;

- лист горячекатаный 3 мм – крепление опор;

- пруток (круг) Ø8 мм – направляющие для ткани.

Боковые рамы сварные, основная рама сварная со съемными опорами. Детали окрашены порошковой краской.

В открытые срезы труб установлены пластиковые заглушки.

Рамы соединены между собой при помощи рояльных петель и имеют угол открывания 180°.

Ширма складывается "гармошкой".

Опоры с роликами – в комплекте 6 шт.

Полотнище съемное из ткани белого цвета (ткань подкладочная, отбеленная, с антистатической отделкой, 100% п/э, 71 г/м²). Рекомендуется стирка при температуре 30° и вертикальная сушка; запрещено отбеливание, а также отжим и сушка в стиральной машине.

Поставляется в разобранном виде – не установлены ролики и опоры основной рамы.