| № п/п | Описание требований | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Основные качественные характеристики: |  |
|  | Конструктивно инструментальный столик состоит из трех полок, каркаса полок, спаренных стоек и колес | Соответствие |
|  | Столик должен быть сборно-разборным | Соответствие |
|  | Полки должны быть выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию агрессивных средств и обработке любыми дезинфицирующими растворами | Соответствие |
|  | Толщина метала, мм | 0,5 |
|  | Каркас полок должен быть выполнен из стального Г-образного профиля с полимерно-порошковым покрытием, сечение, мм | 24×18 |
|  | Длина каркаса, мм | 575 |
|  | Ширина каркаса, мм | 370 |
|  | Толщина метала, мм | 1,5 |
|  | Спаренные стойки должны быть выполнены из стальной П-образной трубы с полимерно-порошковым покрытием диаметром, мм | 16 |
|  | Стойки должны быть установлены на самоориентирующиеся колеса из высококачественного термопластичного резинового эластомера | Соответствие |
|  | Количество колес, шт | 4 |
|  | Количество колес с индивидуальным тормозом, шт | 4 |
|  | Колеса крепятся к основанию посредством болтового соединения | Соответствие |
|  | Основные технические характеристики: |  |
|  | Высота стола, мм | 880 |
|  | Длина стола, мм | 630 |
|  | Ширина стола, мм | 392 |
|  | Диаметр колес, мм | 50 |
|  | Максимальная распределённая нагрузка на полку, кг | 5 |
|  | Масса стола, кг | 10 |
|  | Общие требования: |  |
|  | Регистрационное удостоверение медицинского изделия | Наличие |
|  | Технический паспорт на русском языке | Наличие |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |

Техническое задание