# ТехническОЕ ЗАДАНИЕ

# Холодильник комбинированный лабораторный Pozis ХЛ-250

- Общие положения.

Фармацевтический   холодильник для хранения лекарств, вакцин, биологических препаратов, тканей, крови,  обеспечивающий  диапазон рабочих температур: от +2 до +15 °С в холодильнике и -10 до -25 °С в морозильнике.,  с  металлическими дверями. Общий объем морозильной камеры 80 литров.

- Требования к  фармацевтическому  холодильнику.

| № | Наименование характеристик | Марка ХЛ -250 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество, шт. | 2 |
| 2 | Общий объем, л. | 250 |
| 3 | Объем холодильной камеры, л | 250 |
| 4 | Габаритные размеры: см. высота глубина ширина | 145 61 60 |
| 5 | Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| 6 | Напряжение, В | 220 |
| 7 | Температура в холодильной камере | +2 +15 |
| 8 | Температура в морозильной камере | -25-10 |
| 9 | Чистота, Гц | 50 |
| 10 | Количество компрессоров | 2 |
| 11 | Микропроцессорный регулятор температуры | Да |
| 12 | Система принудительной циркуляции воздуха | Да |
| 13 | Дверь в холодильной камере | Металлическая |
| 14 | Дверь в морозильной камере | Металлическая |
| 15 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Да |
| 16 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Да |
| 17 | Отображение температуры на табло панели управления | Да |
| 18 | Отключение вентилятора при открывании двери | Да |
| 19 | Холодильник должен быть новым, упакованным | Да |
| 20 | С холодильником должен быть паспорт (дата изготовления, номер итд). | Да |
| 21 | В холодильнике должны быть полки (металлические). | Да |
| 22 | Точность поддержания температуры при темп. окружающей среды | ±2 °C согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92 |
| 23 | Хладагент | R600a |