Техническое задание на медицинскую технику (холодильник фармацевтический медицинский)  для нужд НУЗ «Узловая поликлиника

на ст.Орехово-Зуево ОАО «РЖД» в 2019 году.

| Характеристика медицинской техники | Холодильник фармацевтический ХФ-250 -2"ПОЗИС" |
| --- | --- |
| Объем | 250 л |
| Рабочий диапазон температуры | +2…+14оС |
| Область использования | хранение лекарственных препаратов, вакцин. |
| Конструктивные особенности | 1.микропроцессорный блок управления температурой, цифровой дисплей 2. принудительная система охлаждения воздухом, 3.замок для запирания двери, 4.аварийная звуковая и световая сигнализация, 5.дверь металлическая с изоляцией 6. пласт. контейнеры для фарм. препаратов. |
| Габариты, не более, мм: ВхШхГ | 1300х600х607 |
| Гарантийный срок, не меннее лет | 1,0 |

Дополнительные условия:

Копии регистрационных удостоверений на медицинскую технику,  предполагаемые к медицинскому применению на территории Российской Федерации.

Медицинская техника должна быть со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д.

Главный врач                                                                                           П.В.Зыков