Техническое задание

на поставку расходного стоматологического материала

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микромотор пневматический МП-40С (М4) | Пневматический микромотор с внутренней системой подачи воды и воздуха. Частота вращения: от 5000 до 40000 об/мин. Рабочее давление воздуха: 0,28 Мпа. Расход воздуха через микромотор: не более – 60 л/мин. Масса не более: 0,12 кг. Мощность не менее: 10 Вт. Нержавеющая сталь. 4- канальный разъем Мidwest. Пневматический (воздушный). Размеры (Д*Ш*В) 170.00 мм*80.00 мм* 30.00 мм. | Шт. | 1 |
| 2 | Форедент 40 г. | Резорцин-формальдегидная паста для пломбирования корневых каналов. Рентгеноконтрастная с дезинфицирующим эффектом. Форедент используется, в первую очередь, для заполнения канала корней после пульпитиды. Не должен быть наполнен выше апекса. Не рекомедуется для фронтального участка из-за возможной окраски коронковой части зуба. Должа быть рентгеноконтрастной с дезинфицирующим эффектом. Легкая обрабатываемость и введение в каналы - соответствие. Постоянные дезинфицирующие свойства - соответствие. Постоянство объема - соответствие. Точный рентгенологический контроль канала корня и герметичность затвора - соответствие. Упаковка: не менее 40 г порошка и не менее 2 жидкостей по не менее 25 г | Уп | 1 |