СОГЛАСОВАНО

Главный врач

ЧУЗ «РЖД-Медицина» город Орехово-Зуево»

______________ Зыков Павел Викторович

“_____” ____________ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компьютерного оборудования

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» город Орехово-Зуево»

| Заказчик - Частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина» город Орехово-Зуево» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.22 тел./факс: 8(496) 412-36-83, 415-14-97 |
| --- |
| 2. Наименование, характеристики, количество поставляемой продукции, требования к продукции, требования к поставщикам. |
| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД | Товарный знак | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные и качественные характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Комплектность | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  |  |  |  |  |  | Наименование товара, входящего в комплект | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | Системный блок | DL.30.02.15.210 |  | шт | 1 | системный блок | шт | 1 | процессор | Процессор Intel, Частота не менее З.5 Ггц, минимальное количество физических ядер 2, минимальный объем кэш памяти 3 Mб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство охлаждения(кулер) | Совместимое с процессором. Тип охлаждения - активное воздушное Количество вентиляторов - 1 Направление выдува - перпендикулярно МП Уровень шума вентилятора 18 — 38 дБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оперативная память | Не менее 8 Gb DDR-IV, Скорость не менее 2400 МГц, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жёсткий диск | Не менее 120 Gb SSD тип M.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жёсткий диск | Не менее 1Tb SATA-III, форм-фактор 3.5, буферная память не менее 64Мб, скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | привод | DVD RAM& DVD±R/RW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | корпус | Цвета, использованные в оформлении: черный и серебристый. Размер: Midi-Tower; USB 2.0 - наличие, USB 3.0 – наличие; аудио на передней панели - наличие; отсеки внешние 5.25"- наличие, внутренние 3.5"- наличие; материал стенок — сталь, видеокарта длиной, до: 300мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | блок питания | Мощность блока питания не менее 350 Вт . Формат ATX. Диаметр вентилятора не менее 120мм. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | материнская плата | Совместимая материнская плата. Слотов памяти DDR4 - не менее 2. Частотная спецификация памяти не менее 2400 МГц Слоты расширения PCI-E x1 - не менее 2. Слотов PCI-E 3.0 x16 – наличие. Разъемов M.2 – наличие. Разъем PS/2 2 шт. (клавиатура и мышь). Кол-во внешних USB 2.0 – не менее 2. Кол-во внешних USB 3.0 – не менее 4. Разъемов D-Sub (VGA) - наличие. Разъемов DVI - наличие Коммуникации и аудио Сетевой интерфейс - Gigabit Ethernet Аудио контроллер – наличие. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Видеокарта | Интерфейс PCI-E 3.0 Видеочипсет nVidia Объем видеопамяти не менее 2 Гб Тип видеопамяти - GDDR5 Разрядность шины видеопамяти 64 bit Максимальное разрешение 1920 х 1080 Поддержка технологий DirectX 12/OpenGL 4.5 Разъемы DVI - наличие Разъемов HDMI - наличие Без дополнительного питания. Длиной до: 300мм Система охлаждения активное (радиатор и один вентилятор) Ширина видеокарты - однослотовая система охлаждения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шнур питания | наличие |

| 3. Требования к товарам |
| --- |
| Системный блок | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 4. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 5. Место, условия и сроки |
| Место поставки товаров. | 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.22 |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | В течение 60 дней с момента получения заявки покупателя. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев. |
| 6. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12, на основании счета (с указанием номера и предмета Договора) выставленного Поставщиком. |