Техническое  задание

на Аппарат для гальванизации и электрофореза автоматизированный «ЭЛФОР-ПРОФ»

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие положения |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ | Наличие | №ФСР 2010/08893 от 21 сентября 2010г. |  |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | ЕАЭС№RU Д-RU.MO10.B.02372 от 25.10.2017г. |  |
| 1.3 | Доверенность производителя | Наличие | Имеется |  |
| 1.4 | Гарантия с момента ввода установки в эксплуатацию не менее | 12 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1.5 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке | Наличие | Имеется |  |
| 2.Общие технические требования |
| 2.1 | Максимальный ток в цепи пациента 50 +_5 мА | Наличие | 50 +/- 5мА |  |
| 2.2 | Два диапазона регулировки тока 0 – 5 мА 0 – 50 мА | Наличие | 0 – 5 мА 0 – 50 мА |  |
| 2.3 | Встроенный таймер выполнения процедуры 10, 15, 20, 25, 30 мин. | Наличие | Имеется |  |
| 2.4 | Возможность одновременного использования четырех электродов | Наличие | Имеется |  |
| 2.5 | Стабилизация тока во время процедуры | Наличие | Имеется |  |
| 2.6 | Возможность применения любых существующих электродов для электрофореза: матерчатые, металлические, резиновые, на основе фильтровальной бумаги, полостные. | Наличие | Имеется |  |
| 2.7 | Габариты корпуса аппарата, не более | 255х100х170 | 255х100х170 |  |
| 2.8 | Вес, кг, не более | 2 | 2 |  |
|  | 3. Комплект поставки |  |
| 3.1 | Аппарат в собранном виде | 1 шт. | Имеется |  |
| 3.2 | Руководство по эксплуатации, паспорт | 1 шт. | Имеется |  |
| 3.3 | Провод пациента раздвоенный | 2 шт. | Имеется |  |
| 3.4 | Провод пациента одинарный с разъемом 2мм | 4 шт. | Имеется |  |
| 3.5 | Зажимы типа «крокодил» | 4 шт. | Имеется |  |
| 3.6 | Электроды резиновые (многоразовые) | 4 шт. | Имеется |  |
| 3.7 | Индивидуальная упаковка | 1 шт. | Имеется |  |