ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, демонтаж и монтаж оконных блоков из ПВХ

- Цель закупки: выполнение работ по замене оконных блоков в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево».

- Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения договора подряда.

- Адрес объекта выполнения работ: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22.

- При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами, ПУЭ, указаниями Заказчика.

5    Обязательное соблюдение сроков выполнения работ.

- Наличие сертификатов на материалы, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификаты пожарной безопасности.

| №п/п | Наименование работы | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 10 |
| 2 | Поставка и монтаж пластиковых окон | шт./м2 | 10/29,23 |
| 3 | Поставка и монтаж пластиковых подоконников шир. 500 мм | шт. | 10 |
| 4 | Поставка и монтаж подоконных заглушек | шт. | 20 |
| 5 | Поставка и монтаж отливов шир.180 мм | шт. | 10 |
| 6 | Поставка и монтаж пластиковых откосов шир. 500 мм | м | 54 |

Фактические размеры и количество изделий уточняются непосредственно при замерах.

Конфигурация оконных блоков согласовывается с Заказчиком.

Монтаж изделий осуществляется по ГОСТ 30971-2012.

Гарантия на изделия согласно ГОСТ 24866-99, 54175-2010, 330673-99, 23166-99.

Таблица применяемых материалов, условий оплаты, гарантийного срока

| Наименование | Характеристики | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- |
| Оконный профиль | Поливинилхлоридный оконный профиль. Цвет белый, поверхность качественная, гладкая. Теплоизоляция - 0,63 м2 °С/Вт, звукоизоляция - 4 класс по Европейским стандартам VDI- 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2. Ширина камеры армирования 32 мм. Системная глубина – 60 мм. Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту. Профиль экологически чист. | ГОСТ 30673-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99 СНиП 23-03-2003 СанПин 2.1.2.729-99 ISO 9001 |
| Фурнитура | Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов. | ГОСТ 30777-2012 ГОСТ 538-2001 |
| Уплотнитель | Двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов. 2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу. | ГОСТ 30778-2001 |
| Стеклопакет | Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 клееный для остекления оконных блоков. Имеет ровные кромки и целые углы, герметичен. Общая глубина герметизирующего слоя - не мене 9 мм. Коэффициент направленного пропускания света - не менее 75% Содержание газа в межстекольном объеме – не менее 90% по объему Точка росы внутри стеклопакета – не выше 45°С Звукоизолирующая способность – не менее 34 дБ Эффективность влагопоглотителя – не менее 35°С Сопротивление теплопередаче – не менее 0,58 м2 °С/Вт | ГОСТ 24866-99 |
| Откосы | Сендвич-Панели с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов. | ISO 9001 |
| Подоконник | Пластиковый подоконник белого цвета. | ISO 9001 |
| Декоративный уголок | Пластиковый уголок белого цвета (30 х 30 мм) для отделки откосов. | ISO 9001 |
| Условия оплаты | Авансовый платеж в размере 70% от суммы договора на основании выставленного счета, окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 5 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ. |  |
| Гарантийный срок на монтаж | Не менее 12 месяцев, после принятия работ по акту. |  |