Техническое задание на поставку медицинского оборудования

(кресло-коляска повышенной грузоподъемности)

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орехово-Зуево

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска – 1 шт. |
|  | Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям | Наличие |
|  | Длина в рабочем состоянии | Не более 1300 мм |
|  | Длина в сложенном состоянии | Не более 830 мм |
|  | Ширина в рабочем состоянии | Не более 750 мм |
|  | Ширина в сложенном состоянии | Не более 300 мм |
|  | Высота в рабочем состоянии в диапазоне | 840-890 мм |
|  | Высота в сложенном состоянии | Не более 900 мм |
|  | Ширина сиденья | Не менее 570 мм |
|  | Глубина сиденья | Не менее 450 мм |
|  | Диаметр колес: передние задние | Не менее 200 мм Не менее 600 мм |
|  | Грузоподъемность | Не менее 150 кг |
|  | Кресло-коляска оснащена съемными, откидными, регулируемыми по высоте и углу наклона подножками с мягкими упорами для ног, слева и справа | Наличие |
|  | Кресло-коляска оснащена съемными подлокотниками с мягкими накладками на поручнях, слева и справа | Наличие |
|  | Кресло-коляска оснащена ремнем безопасности, который крепится по бокам основания сиденья, регулируется по длине, имеет застежку | Наличие |
|  | Рычаги стояночного тормоза слева и справа | Наличие |
|  | Задние и передние колеса имеют цельнолитые шины | Наличие |
|  | Рама кресла-коляски складная, усиленная изготовлена из металлического сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием | Наличие |
|  | Сиденье и спинка из кожзаменителя | Наличие |
|  | Сзади спинки коляски карман | Наличие |

Главный врач                                                              П.В.Зыков