Техническое задание №1 (на поставку расходного стоматологического материала)

для ЧУЗ «РЖД-Медицина»г.Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альвостаз(губка) | Гемостатический и антисептический компресс для альвеол, в составе которого содержатся йодоформ, эвгенол, тимол, прополис, лидокаин. Форма выпуска: 30 шт. во флаконе. Наличие сертификата соответствия | Уп | 1 |
| 2 | Белодез 3% | Стоматологический препарат на основе раствора натрия хлорноватистокислого в концентрации не более 3%. Студенистая форма выпуска. Обладает бактерицидным действием. Применяется для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с раствором трилона Б. Упаковка: флакон объемом не менее 100 мл и не более 105 мл | Уп | 1 |
| 3 | Дентин паста 50г | Временный пломбировочный материал , не содержит эвгенол, применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба в качестве временных пломб, приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей. Форма выпуска: Паста (банка) 50 г | Уп | 1 |
| 4 | Комполайт Плюс композит химический(14г+14г | Композиционный материал химического отверждения Комполайт плюс основан на BIS-GMA термостатической резине и на неорганических рентгеноконтрастных стеклянных и силиконовых частицах средним диаметром с 5 до 10 микрон. Этот материал широко рекомендован для пломбирования полостей III и V класса; I класса в премолярах и частично IV класса, когда важнее эстетический Самополимеризующаяся, выделяющая фториды двухкомпонентная композитная система MICROGLASS для изготовления пломб и подкладок в сочетании со светополимеризующими адгезивными системами), состоящая из базисной и катализаторной пасты и жидкости. | Уп | 3 |
| 5 | Наконечники для слюноотсосов | Предназначены для удаления слюны из полости рта при стоматологических манипуляциях.Из нетоксичного ПВХ.Одноразовые. | Уп | 2 |
| 6 | Пульпоэкстракторы короткие(500шт)0,3 | Ручной стоматологический инструмент длиной 30мм,упаковка 500 штук | Уп | 1 |
| 7 | Унифас | Цинк-фосфатный цемент: порошок 100 г, жидкость 60 мл. Предназначен: для фиксации вкладок, штифтовых зубов, коронок и мостовидных протезов; для фиксации фарфоровых коронок, металлокерамических коронок и протезов; для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками; для подкладок под другие пломбировочные материалы; для пломбирования корневых каналов. | Уп | 1 |
| 8 | Пинцет стоматологический | Пинцет с насечками, применяемый стоматологом для обследования и лечения, отличается от других видов пинцетов. Концы этого инструмента загнуты под тупым углом. Стоматологический пинцет используется для: - удержания и переноса в полость рта ватных тампонов (изоляция от слюны, медикаментозная обработка кариозной полости и полости зуба); - определения степени подвижности зуба; - удерживания и переноса мелкого инструмента; - вспомогательных манипуляций при лечении. Длина 150 мм | Шт | 5 |
| 9 | Зонд стоматологический | Для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина. Форма рабочей части — штык. Выполнен из медицинской нержавеющей стали | Шт | 5 |
| 10 | Силидонт | Цемент силико-фосфатный (50 г порошок + 30 г жидкость) | Уп | 1 |
| 11 | Силицин | Пломбировочный цемент силикатный. Форма выпуска: порошок 48 гр. и жидкость затворения 32 гр. Цвет светло-серый. Наличие сертификата соответствия. | Уп | 1 |
| 12 | Эндометазон N | Материал для постоянного пломбирования корневых каналов, в том числе с использованием штифтов. Состав: дексаметазон, гидрокортизона ацетат, параформальдегид, йодид тимола, рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: Порошок- 1 баночка не менее 14г, Жидкость – 1 баночка не менее 10мл. | Уп | 1 |
| 13 | Иглы карпульные 30G*21mm(0.3*21) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 21мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 1 |
| 14 | Иглы карпульные 27G*40mm90.4*40) №100 | Диаметр Ø 0.4mm (27G), длина 40мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 1 |
| 15 | Иглы карпульные 30G*16mm(0.3*16) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 16мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 1 |
| 16 | Поли-панель | Блок листов на стабилизирующем основании, покрытых пластиком, для стоматологических материалов не менее 11,5*19,5 см и не более 12*20 см. | Уп | 5 |
| 17 | Зеркало стоматологическое | Зеркало стоматологическое без ручки. С увеличением. Диаметр 22 мм. Угол наклона держателя относительно зеркала 45 градусов, масса 0,0045 кг | Шт | 5 |
| 18 | Штопфер гладилка | Штопфер-гладилка средняя. Конструкция инструмента составная: из 3 частей, ручка сделана из аустенитной нержавеющей стали, длина 100 мм, диаметр 10 мм, 2 сетчатые накатки длиной 30 мм с шагом 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-х слойным черным напылением нитридом титана с добавлением алюминия толщиной 3 микрометра. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной 10 мм, шириной 2 мм, толщиной 0,4 мм, радиус закругления 1 мм, длина рабочей части 34 мм. Вторая рабочая часть Индивидуальная упаковка инструмента с вкладкой содержащей артикул инструмента, страну происхождения, номер документа, подтверждающего факт регистрации изделия медицинского назначения Российская Федерация Штука 30 4 имеет на конце идеальный шар диаметром 2,0 мм, рабочая часть изогнута к оси вращения инструмента на 50 градусов, длина рабочей части 32 мм. Рабочие части имеют двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Артикул нанесен на ручку инструмента методом лазер | Шт | 5 |
| 19 | Каналорасширитель (К-файлы) №15 | Ручной каналорасширитель для поэтапного расширения и формирования стенок корневого канала. Имеет различный размер рабочей части, что соответствует цветовой расцветки ручки инструмента. В упаковке 6шт. №15 белого цвета | Шт | 24 |
| 20 | Каналорасширитель (К-файлы) №20 | Ручной каналорасширитель для поэтапного расширения и формирования стенок корневого канала. Имеет различный размер рабочей части, что соответствует цветовой расцветки ручки инструмента. В упаковке 6шт. №20 белого цвета | Шт | 24 |
| 21 | Кальсепт | Стерильная гидроокись кальция для: внутриканального лечения инфицированных каналов зубов, временного пломбирования при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, лечебной прокладке при глубоком кариесе. В состав пасты должны входить кальция гидроокись, сульфат бария. Форма выпуска: 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый, 20 стерильных канюль. Наличие сертификата соответствия. | Уп | 1 |
| 22 | Наконечник турбинный 4х канальный некнопочный | Наконечник турбинный четырехканальный (с фрикционным патроном для фиксации инструмента) с нормируемым в динамике радиальным биением и входящими в конструкцию специальными шарикоподшипниками , предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм и передачи им вращения от бормашины. Тип присоединения к шлангу бормашины -М4. Гарантийный срок эксплуатации 6мес. | Шт | 1 |
| 23 | Полимеризационная лампа | Беспроводная полимеизационная Длина волны 420нм-480нм Интенсивность светового потока 850-1000 мВт/см Диапазон температур 5°С-40°С Относительная влажность <80% Мощность 8 Вт Электропитание перезаряжающийся литиевый аккумулятор Модель аккумулятора CMICR18650F Напряжение и ток на выходе аккумулятора 3,7V/2200 mA Напряжение и ток на входе аккумулятора ~100-240 V, 50/60 Hz Параметры плавкого предохранителя зарядного устройства 1A/250V Класс защиты против поражения электрическим током II Тип защиты против поражения электрическим током В Тип влагозащиты IPXO Вес 145 г Габариты 31x34x260мм | Шт | 1 |
| 24 | Филтек А2 | Универсальный реставрациионный материал для восстановления фронтальных и жевательных зубов, надстройки культи, шинирования, изготовления вкладок и накладок; профессиональный набор включает: дентинные оттенки A2D, A3D, B3D, основные оттенки A2B, A3B, A3,5 B, В2В эмалевые оттенки A1E, A2E, А3Е прозрачный оттенок АT, Шприцы 12 х 4 гр., шкала для подбора оттенков | ШТ | 1 |
| 25 | Филтек А3 | Жидкотекучий реставрационный композитный материал, оттенок А3 для реставрации небольших полостей, пломбирования пришеечных дефектов, герметизации фиссур, сэндвич-техники, туннельной техники. 2 шприца * 2 гр. | Шт | 1 |
| 26 | Филтек А2жидкотекучий | Жидкотекучий реставрационный композитный материал, оттенок А2 для реставрации небольших полостей, пломбирования пришеечных дефектов, герметизации фиссур, сэндвич-техники, туннельной техники. 2 шприца * 2 гр. | Шт | 1 |
| 27 | Филтек А3жидкотекучий | Жидкотекучий реставрационный композитный материал, оттенок А3 для реставрации небольших полостей, пломбирования пришеечных дефектов, герметизации фиссур, сэндвич-техники, туннельной техники. 2 шприца * 2 гр. | Шт | 1 |
| 28 | Анестетик Септанест 1:100000№50 карп.1,7мл | «Септанест с адреналином» или эквивалент. Местный анестетик амидного типа, относящийся к группе тиофенов. В 1 мл должно содержаться: активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг и Эпинефрина тартрат 0,018 мг в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,010 мг; Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций. Фармакотерапевтическая группа: Местноанестезирующее средство+альфа и бета-адреномиметик. Раствор для инъекций (с эпинефрином) 40 мг+10мкг/мл в картриджах по 1,7 мл из прозрачного нейтрального стекла, укупоренные с двух сторон пробками из бутил каучуковой резины. Пробка, закрывающая горлышко картриджа защищена алюминиевым колпачком. По 10 картриджей помещают в блистер из ПВХ/бумаги с полимерным покрытием. По 5 блистера помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. Оригинальная упаковка с надписями только на русском языке в соответствии с требованиями МЗ РФ. | Уп | 1 |
| 29 | Анестетик Убистезин Форте4%№50 | состав - действующее вещество (ДВ) – артикаин с адреналином (эпинефрином); -концентрация ДВ 40 мг+10 мкг/мл (основа - 4% раствор артикаина с адреналином (эпинефрином) в соотношении 1:100 000); неактивные ингредиенты: натрия метабисульфит в качестве стабилизатора (макс. 0,31 мг), натрия хлорид, вода для инъекций; -анестезия должна наступать через 2-3 минуты и продолжаться до 75 минут; продолжительность послеоперационной анальгезии мягких тканей до 6 часов; -форма выпуска - раствор для инъекций, карпулы (картриджи) по 1,7мл; -карпула должна иметь цилиндрическую форму с обязательным внутренним защитным силиконовым слоем для более плавного введения анестетика; - обязательное наличие защитной ленты вокруг каждой карпулы, защищающая от осколков при возможном ее повреждении; Упаковка: жестяная формованная банка с полиуретановой прокладкой по всей внутренней поверхности, защищающая карпулы от повреждений и перепадов температуры при транспортировке, 50 карпул-катриджей по 1,7мл. | Уп | 1 |
| 30 | Боры алмазные шаровидные для турбинного наконечника | Бор алмазный для турбинного наконечника, шаровидный, средней зернистости, диаметр рабочей части 1,8 мм, выполненный из натурального алмаза, нанесенного с применением многослойной (не менее 2-х слоев) технологии гальванического покрытия, с хвостовиком из нержавеющей стали без защитно-декоративного покрытия.. F63/4-A2 Упаковка: пластиковый бокс, 5 шт. | Уп | 5 |